www.patrick-herrmann.com

Spannungsmessung an einer Knopfzelle

Einfacher Schaltkreis

Technisches Blockschaltbild

Definitionen

Strom					=>	Die gerichtete Bewegung von Ladung

Stromstärke				=>	Das Amphere ist die Basiseinheit für die

| Stromstärke = | Elektrizität |
| --- | --- |
|  | Zeit |

Stromstärke.

Spannung (U)			=>	Ist der Unterschied der Elektronenbesetzung

Zwischen zwei Punkten

Formelzeichen

I	=>	Stromstärke in Amphere

Q	=> 	Ladung in A*S

t	=>	Zeit in Sekunden

| I = | Q |
| --- | --- |
|  | T |

R	=> 	Widerstand in Ω

e- 	=> 	Elektronenmenge

U	=> 	Spannung in Volt

Cut-off-Spannung

Die Cut-off.Spannung ist die Spannung, bei der ein Hörgerät nicht mehr arbeitet.

Sie liegt bei ca. 0,9 V

Reihen- und Paralelschaltung

Strommessungen geschehen in Reihe

Spannungsmessungen geschehen paralel

Akkumulator

Vorteile: man muss nicht eständig neue Batterien kaufen, kein Stress mit Entsorgung

Nachteile: kosten ein vielfaches einer normalen Batterie, Ladegerät kostet auch Geld, Memoryeffekt

Induktiver Weg eines Signal in das Ohr

Sender (elektrisches Signal)

↓

Induktionsverstärker (elektrisches Signal)

↓

Ringleitung (magnetisches Signal)

↓

Telefonspule des HGs (elektrisches Signal)

↓

HG-Verstärker (elektrisches Signal)

↓

Hörer (akustisches Signal)

↓

Ohr

Elektromagnetismus

Fließt durch deinen Leiter ein elektrischer Strom, entsteht um den Leiter herum kreisförmig ein magnetisches Feld.

Richtung und Stärke des Magnetfeldes sind proportional zum Strom.

Rechte Hand Regel:

Zeigt der Daumen der rechten Hand in Stromrichtung so geben die gekrümten Finger der rechten Hand die Richtung der magnetischen Feldlinien an.

Substitutions- und Komperationsverfahren

Substitutionsverfahren:	Messung ohne Vergleich mit einem Regelmikrofon.

Zustände wärend den Messungen müssen möglichst

gleich sein. Dekel muss geschlossen bleiben.

Komperationsverfahren:	Das Regelmikrofon misst den „Ist-Wert“.

Der Comperator (Vergleicher) vergleicht den gemessenen

Ist-Wert mit dem Sollwert und regelt gegebenfall den

abgegebenen Ton vom Tongenerator in der Lautheit nach.

Eine Messbox besteht aus

Schallpegelmessgerät (Mikrofon und Messelekktronik)

Verstärker

Kuppler

Lautsprecher

Signalgenerator

Box zum reduzieren der Nebengeräusche

Batterien

|  | 675er | 13er | 312er | 10er | 5er |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mAh (ca.) | 600 | 300 | 150 | 75 | 35 |
| Spannung | 1,4 V | 1,4 V | 1,4 V | 1,4 V | 1,4 V |

Eine ZL-Batterie besteht aus: 2 Elektroden (1 Anode = Zink u. 1 Kathode = Luft), Elektrolyt, Aktivkohlestab

Besonderheit einer ZL-Batterie: Durch gesparten Kathodenplatz mehr Platz für die Anode – dadurch lange Lebensdauer!

Kalibrierung

Schnellkalibrierung	=>	Messbox merkt sich die eigenen Fehler

Grundkalibrierung	=>	Messbox gleicht die Fehler aus / stellt sich neu ein

Batterielebensdauer- und Kostenrechnung

| Lebensdauer = | Kapazität |
| --- | --- |
|  | Verbrauch |

z.B.

| Lebensdauer in Std = | 300 mAh (13er Batterie) | = 300 Stunden |
| --- | --- | --- |
|  | 1mAh/stunde |  |

Bei 8 Stunden Tragedauer pro Tag wären das 37,5 Tage

Allerdings muss noch die Selbstentladung beachtet werden!

Inhalte eines Prüfprotokolls

Name des Prüfers

Datum

HG-Bezeichnung + Seriennummer

Batterietyp und Batteriespannung

Angaben zur Messnorm (EN 60118-7)

Normgerechte Kurvenbezeichnung

Nenndaten

Besonderheiten