www.patrick-herrmann.com

Gründe zur Kontrolle

- Kd. Bemängelt Defekt

- Planmäßige Kontrolle

- Außerplanmäßige Kontrolle (Kunde will in den Urlaub etc.)

- Kontrolle von reparierten HGs

- Eingangskontrolle

- Ausgangskontrolle

Daten, die zur Überprüfung notwendig sind

- Kunden-Anpaßdaten

- Normdaten

- Herstellerangaben

Fehlerursachen

HG zu leise:		Schallaustritt verschmutzt,

Winkel verschmutzt

Schlauch + Otoplastik verschmutzt

Verstärker defekt (Stufe)

Kalte Lötstelle

HG verzerrt	:	Hörer defekt

Feuchtigkeit

Rückkopplung:	Akustisch (Schall über Luft ins Mikro)

        - Winkel, Schlauch, Otoplastik undicht

        - Akustikrohr

Mechanisch (Hörerschwingungen werden über das Gehäuse zum Mikrofon geleitet)

- Lagerung defekt

- Alterung

- Feucht

- Wandler/Lagerung verruchtscht

Elektrisch (Motorboating)

        - Verstärker defekt

        - Batterie entladen

Magnetisch (Hörermagnetfeld gelangt in T-Spule)

- Übersteuerung

- Falsche Hörer/T-Spulen Position

| Problem | Ursache |
| --- | --- |
| HG funktioniert auf Stufe M, rauscht auf T | T-Spule, Schalter, Kalte Lötstelle |
| HG funktioniert auf Stufe T, rauscht auf M | Mikro defekt, Schalter, Kalte Lötstelle |
| Gerät hat keinerlei Funktion mehr | Batteriekontakte, Hörer, Schalter, Teil des Verstärkers, kalte Lötstelle |
| Gerät hat nurnoch einen Einschaltknack | Hörer, Teil des Verstärkers, kalte Lötstelle, Feuchtigkeit |
| Gerät rauscht auf M und T |  |
| (Rauschen Regelbar) | Schalter, Teil des Verstärkers, kalte Lötstelle |
| (Rauschen nicht Regelbar) | Poti, Teil des Verstärkers, kalte Lötstelle |
| HG setzt aus | Kalte Lötstelle, Batteriekontakte, Schalter, Mikrofon, Teil des Verstärkers, Feuchtigkeits, Regler, Poti |
| Reibegeräusche werden zugelassen aber HG verstärkt nicht | Schalleintritt verstopft, Mikrofonschlauch hart |
| Eigenrauschen zu hoch | Teil des Verstärkers, Feuchtigkeit |
| Batterieverbrauch zu hoch | Teil des Verstärkers, Feuchtigkeit, Schalter |

Ich finde keinen Fehler in der Prüfung????????????

Lässt sich das Gerät in der Software auslesen??? Nein => Programmierkontakte (DATA) defekt…. JA es lässt sich auslesen?!?!?!?!?

HG an Noah => HIT => durchmessen…. Zu leise? Siehe links.

Ich finde immer noch keinen Fehler? => Brille putzen, Luft holen, erneut suchen!

Vorgehen beim Abhören

- Optische Begutachtung

- Batterieprüfung

- HG einschalten, vorher kein Stethoclip

- HG koppeln lassen

- Lässt sich die Lautstärke regeln?

- Verstärkung reduzieren und Stetho ansetzen

- MTO Funktion überprüfen

- Stellerfunktionen überprüfen

- Verzerrungen? Laut genug?

WICHTIG in der Prüfung!!!!!

Dokumentiert die Fehlersuche… ob’s da steht oder nicht, macht es einfach!

Blockschaltbilder (einfach gehalten)